## Slide 1
Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi
EuropeAid/140563/IH/SER/TR
05 HAZİRAN 2023
Ankara
NİTRAT EYLEM PLANLARI (NEP)

## Slide 2: NAP Tanıtımı ve Mevzuat

## Slide 3
Su kaynaklarının değerlendirilmesi küresel boyutta büyük önem arz etmektedir.
Su kıtlığı giderek belirgin ve yaygın bir sorun haline gelmektedir.
Su kalitesi eylem planlarına konu olmaktadır.

## Slide 4
Su kalitesinin en belirgin ölçütlerinden biri de Nitrat konsantrasyonundaki artışa bağlı kirlenmedir
Tarım alanlarında en yüksek kirletici faktörü aşırı ve plansız azotlu gübre uygulamalarından ve kontrolsüz yürütülen hayvancılık faaliyetlerinden ileri gelmektedir

## Slide 5
ANCAK…
Azot bitkisel yetiştiricilik için karbon, hidrojen ve oksijenden sonra en önemli elementtir .
Bitki verim ve kalitesi ile doğrudan ilişkili olan azotun toprak içeriğindeki miktarına dayanılarak nitelikli ve bol ürün alınması olası değildir.
Vejetasyon dönemi içerisinde belli aralıklarla ve yeterli dozlarda azotlu gübrelerin toprağa uygulanması gerekmektedir (Gezgin ve ark., 2009).
Ülkemizde 2020 yılında 7.1 milyon ton kimyasal gübre tüketilmiş olup, bunun % 70’ini azotlu gübreler oluşturmaktadır (TÜİK, 2021).

## Slide 6
Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi tarım alanlarında bilinçsiz azotlu gübre kullanımına bağlı çevre kirliliği ve sağlık sorunları araştırmalara konu olmaktadır.
Bu araştırmalarda azotlu gübre formlarının toprak içerisinden yer altı suyuna yıkanması sonucu meydana gelen ve en fazla risk unsuruna sahip olan kirlilik çeşitleri sularda nitrat kirliliğidir.
Azotlu gübrelerinde hem maliyeti hem de çevresel faktörler açısından bilimsel esaslara dayanarak kontrollü bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Nitekim toprağa uygulanan azotlu gübrelerin en iyi şartlarda ancak % 50’sinin bitkiler tarafından kullanılabildiği, %2-20’sinin buharlaşma yoluyla kaybedildiği, % 15-25’inin killi toprakta bulunan organik bileşikler ile birleştiği ve geri kalan % 2-10’luk kısmının yüzey ve yer altı sularına karıştığı belirtilmiştir (Dedeoğlu ve Başayiğit., 2018).

## Slide 7: YÖNETMELİK
Avrupa Birliği Nitrat Direktifi (91/676/EEC) uyum çalışmaları kapsamında
23.07.2016 tarihli 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği”nin amacı tarımsal kaynaklı nitratın sebep olduğu su kirliliğini azaltmak ve daha fazla kirlenmeyi engellemektir.
Madde 8: Eylem Planları hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.
YÖNERGE

## Slide 8
Nitrata Hassas Bölgeler

## Slide 9
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği gereği…
50 mg/l’den fazla nitrat içeren ve önlem alınmadığı takdirde, belirlenen sınır değerde nitrat içerebilecek tüm yer üstü ve yer altı suları ile tarımsal kaynaklı kirlilikten dolayı ötrofik olduğu belirlenen ve gerekli tedbirler alınmazsa ötrofik hale gelebilecek tabii tatlı su göllerini, diğer tatlı su kaynaklarını, haliçleri ve kıyı sularını etkileyen bölgeler, Nitrata Hassas Bölge (NHB) olarak belirtilmektedir.
NİTRATA HASSAS BÖLGELERİN BELİRLENMESİ VE EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESİ

## Slide 10: NHB BELİRLEME PARAMETRELERİ
İklim
Toprak
Topografya
Jeoloji
Hidroloji
ve
Hidrojeoloji
Bitki deseni
Gübreleme
Hayvancılık

## Slide 11
Eylem Planlarının Hazırlanması

## Slide 12
Nitrat Eylem Planları havza bazlı olarak İyi Tarım Uygulamaları Kodu çerçevesinde hazırlanmıştır.
Suların tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliğine karşı korunması amacıyla çiftçiler tarafından alınması gereken tedbirler İyi Tarım Uygulamaları Kodu Tebliği (2016/46)’nde açıklanmıştır.

## Slide 13
Bu kapsamda İyi Tarım Uygulamaları Kodunun temel amacı;
nitrat kirliliğini azaltmak, tarım arazisine uygulanacak hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha/yıl, yer altı ve yüzey suyundaki nitrat konsantrasyonunun 50 mg NO3/L miktarını geçmemesini ve ötrofikasyonun önlenmesini sağlamaktır.

## Slide 14
İyi Tarım Uygulamaları Kodu, Nitrata Hassas Bölgeler için zorunlu,
Nitrata Hassas Olmayan Bölgeler için ise gönüllük esasına dayalı olarak tüm tarımsal işletmelere yöneliktir.

## Slide 15: NAP ve TEDBİRLER

## Slide 16: Eylem Konuları
Arazi Yönetimi
Gübreleme
Sulama
Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı
Ötrofikasyon
Kayıtların Tutulması
Genel Eylemler
7 Ana Başlık
58 alt tedbir ve uygulama koşulu

## Slide 17
Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler
Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşulları
Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama koşulları
Su kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları
Hayvansal gübre depolarının niteliği ve kapasitesinin belirlenmesi
Kimyasal ve hayvansal gübrelerin doğru uygulama miktarlarının ve uygulama yöntemlerinin belirlenmesi
Ekim nöbeti dikkate alınarak tarımsal alanların yönetimi
Yağışlı dönemlerde nitratın topraktan yıkanarak su kirliliğine neden olmasını engelleyecek şekilde toprak yüzeyinde minimum miktarda bitki örtüsünün bulundurulması
Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübre kayıtlarının tutulması
Uygun sulama sistemleri kullanılarak, yüzey akış ve sızma ile meydana gelebilecek su kirliliğinin önlenmesi
İyi Tarım Uygulamaları çerçevesinde kodlara karşılık gelen tedbirlerin uygulanabilmesi için gereken koşullar yandaki hususları kapsayan belirli düzenlemeler dikkate alınarak belirlenmiştir.

## Slide 18: ARAZİ YÖNETİMİ
Toprak erozyonu ve bozunma
Uygun toprak işleme tekniği ve dönemi
Gübreleme dönemi ve uygulama şekli
Ekim nöbeti
ilgili konu başlıklarının iklim, topografya ve toprak özellikleri dikkate alınarak koşullandırılmasını kapsamaktadır.

## Slide 19
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Eylemler ve Tedbir Uygulama Koşulları
1- Arazi Yönetimi

## Slide 20: GÜBRELEME
Toprak analiz sonuçlarına göre gübreleme planı
Azot etkin gübreleme
Hayvan gübresi analiz belgesi
Hayvansal gübre yönetim ve uygulama planları
Yıkanma riskine karşı azotlu gübrelerin bölünerek uygulanması
Tesislerde sızdırmaz zemin iyileştirmesi
Yüzey su kütlelerinin korunması
Eğime bağlı gübre uygulama pratikleri
Besin çözeltilerinin toprağa deşarj edilmemesi
Hayvancılık İşletmelerinde gübre depo kapasitelerinin arttırılması
konularında tedbir ve uygulama koşullarını içermektedir.

## Slide 21
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Eylemler ve Tedbir Uygulama Koşulları
2- Gübreleme

## Slide 22: SULAMA
Yüzey akış ve derine sızmanın önlenmesi
Sulama suyu analizleri
Modern sulama tekniklerinin tercih edilmesi
Fertigasyon aralığı, sulama suyu ve gübre miktarının kayıt altına alınması
konularında tedbir ve uygulama koşullarını içermektedir.

## Slide 23
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Eylemler ve Tedbir Uygulama Koşulları
3- Sulama

## Slide 24: KAYITLARIN TUTULMASI
İşletme tarafından kimyasal ve hayvansal gübrelerin kayıtlarının tutulması
konusunda tedbir ve uygulama koşullarını içermektedir.

## Slide 25
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Eylemler ve Tedbir Uygulama Koşulları
4- Kayıtların Tutulması

## Slide 26: GENEL EYLEMLER
Gübre homojenizasyonu
Sızdırmaz depolama tesisi
Tahmin ve uyarı sistemlerinin yaygınlaşması
Atık depolama
konularında tedbir ve uygulama koşullarını içermektedir.

## Slide 27
Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Eylemler ve Tedbir Uygulama Koşulları
5- Genel Eylemler

## Slide 28
İyi tarım uygulamaları kodunda, aşağıda belirtilen zorunlu önlemler yer almaktadır:
Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler,
Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşulları,
Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama koşulları,
Su yatak ve kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları.

## Slide 29
Kick-off Meeting
Gübreleri Tanıyalım…

## Slide 30
Bu sınıflandırmanın temeli organik azotlu gübrenin mineralizasyon hızının az ya da fazla olmasına dayanmaktadır. Gübre C/N oranı (karbon ve azot arasındaki oran) organik azotun mineralizasyonu için ana unsurdur. Yüksek veya düşük olabilecek bu oran ayrışma hızındaki en önemli öğedir. Organik formdan mineral forma geçiş (NH4 veya NO3) C/N oranına bağlıdır.
C/N oranı yüksek gübreler, örneğin "altlıklı hayvan gübresi", daha uzun sürede, C/N oranı düşük gübreler, örneğin "altlıksız hayvan gübresi", daha kısa sürede ayrışırlar. Yüksek C/N oranına sahip gübrelerin uygulandığı alanlarda azotun sızarak kaybolma riski düşükken, düşük C/N oranına sahip gübrelerin uygulandığı alanlarda azotun sızarak kaybolma riski yüksektir.

## Slide 31
Gübrelemenin uygun olmadığı dönemler
 | Gübre tipi |  | 
 | Tip I | Tip II | Tip III
Çıplak toprak | Yıl boyu | Yıl boyu | Yıl boyu
Kışlık ekilen bitkiler |  | 01 Kasım- 15 Ocak | 01 Aralık-15 Ocak
Yazlık ekilen bitkiler | 01 Temmuz-31 Ağustos | 01Temmuz-15 Ocak | 01Ağustos-15 Şubat *
Diğer bitkiler | Yerel olarak belirlenir | Yerel olarak belirlenir | Yerel olarak belirlenir
*Sulama yapılan bitkiler için, yerel olarak belirlenir. |  |  | 

## Slide 32
Hayvan gübrelerinin uygulamasına izin verilen ve yasaklanan aylar

## Slide 33
    Eğimli Arazilere Gübre Uygulama Yöntem ve Koşulları
Arazilerimizin %23,5’u düz-düze yakın ve hafif eğimlere (%0-6 eğim) sahip iken %62’si dik ve çok dik eğimlere sahiptir. Sadece %14,5’luk kısmı %6-12 eğim olan orta eğime sahiptir.
Bölgesel dağılımlar yönünden incelendiğinde en dik eğime sahip arazilerimiz başta Karadeniz bölgesinde dağılım gösterirken onu sırasıyla Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerimiz izlemektedir.

## Slide 34
Eğimli arazilerde topraktan N kaybını azaltmak ve su kaynaklarını korumak için
Eğimli, erozyon riskinin yüksek olduğu yerlerde otlakların sürülmemesi, sürülmesi gerekli ise ilkbaharda sürülüp ardından azot ihtiyacı yüksek bitkilerin ekilmesi,
Yüzey akış ve erozyon kontrolü için alınacak önlemlerde; kritik eğim değerleri, yağış, bitki örtüsü ve tekstür dikkate alınması,
Eğimli araziler üzerinde ne tür bitki yetiştirileceği ve hayvan yetiştiriciliğinde yönetimin nasıl yapılacağı planlanırken, yüzey akış ve erozyon risklerinin gözden geçirilmesi ve yönetimin buna uygun olarak düzenlenmesi,
Yağışın ve eğimin yüksek olduğu yerlerde azotlu gübrelerin ağaç çevresine veya yakınına gelecek şekilde banda ve en az ikiye bölünerek uygulanması,
Eğimli alanlarda sürümlerin eğime dik yapılması,

## Slide 35
Eğimi %12'yi geçen tarım arazilerine hayvan gübresi uygulandığında uygulamadan sonra 12 saat içerisinde, eğim %12 den az ise 24 saat içerisinde toprakla karıştırılması,
Sıvı hayvan gübresi uygulanacaksa 6 saat içinde toprağa karıştırılması veya direkt toprak altına verilmesi,
Sıvı hayvan gübresinin, eğimi %12'den fazla olan alanlara uygulanamaması,

## Slide 36
Her çeşit gübre uygulaması için, eğimi %12’den az ve %12’den fazla olan arazilerde, gübre uygulama alanı ile su kaynakları arasında bırakılması gereken mesafelere uyulması

## Slide 37
Suyla Doymuş, Sele Maruz Kalmış, Donmuş veya Karla Kaplı Toprağa Gübre Uygulama Koşulları
Vejetatif büyümenin olmadığı veya çok az olduğu soğuk iklim koşullarında, genellikle aylık ortalama sıcaklığın +5 °C’nin altında olduğu aylarda katı veya sulu hayvan gübresi uygulamaktan kaçınılmalıdır.
Hayvansal ve kimyasal gübrelerin suyla doygun, suyla kaplı, donmuş ya da karla kaplı topraklarda uygulanması herhangi bir yarar sağlamaz.
Topraktaki şartlar bitki için elverişli hale gelene kadar bitkiler bu gübreden yararlanamayacağından ve yıkanarak bitki kök bölgesinden uzaklaşacağından gübrenin yarayışlılığı azalacaktır.
Suyla doygun topraklarda ise fazla suyun drenaj sistemine veya yeraltı suyuna karışma riski artar.

## Slide 38
!!! Suyla kaplı veya suyla doygun topraklarda infiltrasyon ve yüzey akış riski olduğundan gübre uygulanmasına izin verilmez.
!!! Karla kaplı topraklarda gübrelerin uygulanmasına izin verilmez.

## Slide 39
    Su Yatak ve Kaynaklarına Yakın Topraklara Gübre Uygulama Koşulları
Yüzey ve yeraltı sularının kalitesi, azot ve fosfor gibi bitki besin maddeleri ile organik maddelerin konsantrasyonuna veya mikroorganizma içeriğine bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğal su kaynaklarına, yeraltı suyu veya kıyı suları da dahil sulara hayvan gübresi ve kimyasal gübrelerin karışmaması için çok dikkat edilmelidir.

## Slide 40
Gübreleme yaparken aşağıdaki hususlara uyulmalıdır.
Gübrenin doğrudan yüzey sularına karışması engellenmelidir.
Gübre uygulaması yapılırken hava koşulları (rüzgar, yağış vs.) göz önüne alınmalıdır.
Gübre toprağa uygulandıktan sonra yağmur suyu ile topraktan yıkanarak aşağı tabakalara doğru süzülmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Her çeşit hayvan gübresi ve kimyasal gübre uygulanırken su kaynakları ile arasında güvenli bir mesafe bırakılmalı ve rüzgarlı havalarda daha fazla dikkat edilmelidir.

## Slide 41
Akarsu, su yatakları ve su kaynakları boyunca şerit halinde bir araziyi sürerek engebeli bir yüzey oluşturulması veya şerit halinde bitkili bir arazi parçasını bırakılması, gübrelerin su ile yıkanıp su kaynaklarına ulaşmasını engelleyebilir. Fakat gübrelerin suya ulaşmasını engelleyecek bu tampon şeritlere güvenmekten ziyade, yıkanarak taşınmaya yol açacak gübre uygulamalarından kaçınılmalıdır.
!!! Gübrelerin sondaj kuyularına karışacak şekilde uygulanması yasaklanmıştır.

## Slide 42: NAP İzleme ve Raporlama Metodolojisi Türkiye Uygulamaları

## Slide 43
Gözlemler
Tedbirlerin uygulanma durumu
Ölçümler
Suda nitrat analizleri
Kimyasal gübre bütçesinde azot hesapları
Hayvan gübresinden azot hesabı
Bitki azot sömürme hesabı
Etkinin görsel yorumu
Uygulanma derecesi
Çiftlik İzleme
Evet/Hayır
İyi/Orta/Kötü
ppm
kg/dekar

## Slide 44
Gözlemler
Tedbirlerin uygulanma durumu
Tedbirlerin uygulanma derecesi
Tedbirlerin görünür etkilerinin görsel derecelendirilmesi
Tedbirlerin ağırlıklandırılması

## Slide 45
T.1.1.1 Ekim dönemi dışında toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun ise hayvansal ve kimyasal gübre uygulanmamalıdır
Kapalı dönemde kontrol
T.1.1.2 Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır
Yağışlı dönem sonrası kontrol
T.1.1.3 Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır
Doğru dönemde izleme
T.1.1.4 Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır
Toprak kesitinde gübre dağılımı
Toprak yüzeyinde gübre hareketi
Toprakta gübre dağılımının görsel yorumu
Sıvı gübre yayılımının görsel yorumu
Toprakta gübre varlığı

## Slide 46
T.1.2.1 Yüzey akış ve erozyon kontrolü için alınacak önlemler; kritik eğim değerleri, yağış, bitki örtüsü ve tekstür dikkate alınarak belirlenmelidir
Koruyucu toprak işleme yönteminin varlığı
T.1.2.2 Eğimli alanlarda sürümler eğime dik yapılmalıdır
Sürüm yönteminin uygulanmış olması
T.1.2.3 Toprak işleme zamanı, topraktaki nem oranı dikkate alınarak belirlenmelidir
Toprak tav durumu
T.1.2.5 Toprak ve suyun korunmasında tercih edilecek örtü bitkileri kolay ve hızlı yetişen, kökleri derine uzanan, kuvvetli büyüyen bitki türlerinden seçilmelidir
Örtü bitkisi yoğunluğu
Toprakta keseklenme-tozlanma derecesi
Yöntemin uygulanma derecesi
Yöntemin uygulanma derecesi
Örtü bitkisi gelişimi

## Slide 47
T.2.1.7 Yüksek oranda yağış alan veya sulama yapılan topraklarda, azotu nitrat formunda içeren gübreler, yıkanma riski yüksek olduğundan bölünerek uygulanmalıdır
Beyan esası (sulama sistemi kontrolü)
T.2.1.8 Azotlu gübreler yetiştirme dönemi boyunca uygun miktarlarda bölünerek uygulanmalıdır
Beyan esası(sulama sistemi kontrolü)

## Slide 48
T.2.4.1 Akarsular, su yatakları gibi su kaynakları boyunca uzanan arazilerde engebeli bir yüzey oluşturularak veya şerit halinde bitkili bir arazi parçası bırakılarak gübrelerin su ile yıkanıp su kaynaklarına ulaşması engellenmelidir
Tampon bölge kalınlığı
T.2.4.2 Her çeşit gübre uygulaması için, eğimi %12’den az ve %12’den fazla olan arazilerde, gübre uygulama alanı ile su kaynakları arasında bırakılması gereken mesafelere uyulmalıdır
Tampon bölge kalınlığı

## Slide 49
T.2.5.1 Eğimi %12’yi geçen tarım arazilerine hayvan gübresi uygulandığında uygulamadan sonra 12 saat içerisinde, eğim %12 den az ise 24 saat içerisinde toprakla karıştırılmalıdır
Toprak kesitinde gübre dağılımı
T.2.5.2 Eğimi %12’yi geçen tarım arazilerine hayvan gübresi uygulandığında uygulamadan sonra 12 saat içerisinde, eğim %12 den az ise 24 saat içerisinde toprakla karıştırılmalıdır
Toprak kesitinde gübre dağılımı
T.2.5.3 Sıvı hayvan gübresi uygulanacaksa 6 saat içinde toprağa karıştırılmalı veya direkt toprak altına verilmelidir. Sıvı hayvan gübresi, eğimi %12’den fazla olan alanlara uygulanmamalıdır
Toprak kesitinde sızma
Toprak yüzeyinde yayılma
Toprak yüzeyinde gübre hareketi
Toprak yüzeyinde gübre hareketi

## Slide 50
Gözlemler nasıl yorumlanmalı ?
EK-5-Eylemler Tedbir Uygulama Koşulları ve İzleme

## Slide 51
Gözlemler nasıl ağırlıklandırılmalı ?

## Slide 52
TEDBİRLER | UYGULANMA DURUMU |  | UYGULANMA DERECESİ |  |  | TEDBİR PUANI
T 1.1.1 | Evet |  | Başarılı |  |  | 3
T 1.1.2 |  | Hayır |  |  |  | 0
T 1.1.3 | Evet |  |  |  | başarısız | 1
T 1.1.4 | Evet |  |  | Orta |  | 2
…… |  |  |  |  |  | ….
Çiftlik Değerlendirme Puanı |  |  |  |  |  | 1.5
Değerlendirme puanın belirlenmesi için, her havzanın tedbirleri ve seçilen çiftliklerde bu tedbirlerin ne kadarının uygulanacağının belirlenmesi ve CİBİS yazılımında çiftlik tedbir sayısı olarak girilmesi gerekmektedir.
İzleme çiftliklerinde tedbirlerin gözleme dayalı derecelendirilmesinin değerlendirme kartında ağırlıklandırılması

## Slide 53
Değerlendirme Puanı | Sınıfı
1-1.50 | Zayıf
1.51-2.50 | Orta
≥ 2.50 | İyi
Değerlendirme Puanı Nitelik Sınıflaması

## Slide 54
Sonuçlar nasıl değerlendirilmeli ?

## Slide 55
SIRA | Karar İFADESİ
Kİ 1 | Değerlendirme sınıfı İYİ ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği aynı ya da yükselme eğiliminde ise öncelikle tedbirlerin değiştirilmesi yoluna gidilecektir. Eğilim değişmediği takdirde izleme çiftliği değiştirilecektir.
Kİ 2 | Değerlendirme sınıfı İYİ ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği düşme eğiliminde ise tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği, çiftlik izlemelerinin 8 yıla çıkarılabileceği tavsiye edilebilir.
Kİ 3 | Değerlendirme sınıfı ORTA ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği aynı ya da yükselme eğiliminde ise sınıf niteliğinin İYİ yapılmasına yönelik uygulanması gerekli tedbirler ve derecesinin ne olması gerektiği yazılım tarafından otomatik gösterilmelidir.
Kİ 4 | Değerlendirme sınıfı ORTA ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği aynı ya da düşüş eğiliminde ise sınıf niteliğinin İYİ yapılmasına yönelik uygulanması gerekli tedbirler ve derecesinin ne olması gerektiği yazılım tarafından otomatik gösterilmeli ve çiftlik izlemelerinin 8 yıla çıkarılabileceği tavsiye edilebilir.
Kİ 5 | Değerlendirme sınıfı ZAYIF ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği aynı ise sınıf niteliğinin İYİ yapılmasına yönelik uygulanması gerekli tedbirler ve derecesinin ne olması gerektiği yazılım tarafından otomatik gösterilmelidir.
Kİ 6 | Değerlendirme sınıfı ZAYIF ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği yükselme eğiliminde ise sınıf niteliğinin İYİ yapılmasına yönelik uygulanması gerekli tedbirler ve derecesinin ne olması gerektiği yazılım tarafından otomatik gösterilmelidir.
Kİ 7 | Değerlendirme sınıfı ZAYIF ve 4 yıllık izlemeler sonucu belirlenen suda nitrat içeriği düşme eğiliminde ise izleme çiftliği değiştirilecektir.
Değerlendirme sınıflarının nitrat konsantrasyonları ile ilişkilendirilmesi sonucu sunulacak karar ifadeleri (Kİ)

## Slide 56
Havza durumu ?
İzleme çiftliklerine ait değerlendirme puanları aynı zamanda havza bazlı tedbirlerin etkilerinin belirlenmesinde de kullanılacaktır.
Bu amaçla bir havzada seçilen tüm işletmelere ait değerlendirme puanlarının aritmetik ortalaması Havza Değerleme Puanı olarak belirlenecek ve sınıflandırılacaktır.
Bu sonuç gözlemlerin sayısal ortamda CİBİS aktarılması sonucunda sistem arka planda hesaplayarak uzmana ya da karar vericilere sunulacaktır.
Uzmanın bir hesap yapmasına gerek yoktur.

## Slide 57
İşletme | Değerleme Puanı
001 | 1.5
002 | 2.6
003 | 1
004 | 3
Havza Değerlendirme Puanı | 8.1/4 = 2.025
Havza Bazlı Örnek Tedbir Değerlendirme Tablosu
Örnek havza değerlendirme puanı 2.025 olarak ORTA sınıfta belirlenmiştir.
NİBİS izlemeleri sonucu sularda nitrat içeriği eğilim yönüne göre (trend analizi) çiftlik izlemeleri güncellenecektir.

## Slide 58
Çiftlik
Mikro Havza
Havza
Tedbirlerin uygulanma durumu ve derecesi izleme
Çiftliklerin etkisini Memba ve Mansap dan izleme
NİBİS-CİBİS YAS ve YÜS izlemeleri
İzleme çiftliklerinde tedbirlerin etkilerinin ölçümlenmesi amacıyla çiftliklerden 4 yılda bir kez toprak ve su örnekleri alınacak ve analizleri yapılacaktır.
YILLIK VERİ ANALİZLERİ VE RAPORLARI
DÖRT YILLIK VERİ ANALİZLERİ VE EĞİLİM (TREND) ANALİZİ RAPORLARI

## Slide 59
NHB olarak ilan edilen bölgelerde eylem planları ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını belirlemek
Eylem planları ve tedbirlerin uygulanma derecesini ve başarısını belirlemek
Eylem Planları ve tedbirlerin etkinliğini belirlemek

## Slide 60
NEPİZ
NİBİS-T
ÖLÇÜLEN DEĞERLER
Numerik
GÖZLENEN
CIBIS
Veri kayıtları
Numerik
Metinsel

## Slide 61
OTOMATİK ÜRETİLECEK ŞEKİL, TABLO VE HARİTA ÖRNEKLERİ
Chart: Su Kalite Sınıfı - 2021 Dönemi
| Sınıf 1 | Sınıf 2 | Sınıf 3
Water Quality Class | 91 | 314 | 977

## Slide 62
Güncel izleme dönemine ait havza bazlı yeraltı sularında yıllık ortalama nitrat konsantrasyonu dağılımı
Bir önceki dönemle kıyaslandığında yeraltı suyu izleme istasyonlarının yıllık ortalama nitrat konsantrasyonunda artma, azalma ve sabit eğilimi gösteren istasyonların havza bazlı dağılımı
Havza bazlı güncel döneme ait yerüstü sularının yıllık ortalama nitrat konsantrasyonu dağılımı
Havza bazlı izleme yapılan çiftlik konumlarının dağılımı
Türkiye genelinde izleme yapılan çiftlik konumlarının dağılımı
İzleme yapılan çiftliklerde yeraltı suyu örneklerinin güncel döneme ait yıllık ortalama nitrat konsantrasyonunun havza bazlı dağılımı
Bir önceki dönemle kıyaslandığında çiftlik bazlı yeraltı/yerüstü suyu izleme istasyonlarının yıllık ortalama nitrat konsantrasyonunda değişimin izlenmesi – Havza ve Ülke ölçeğinde dağılımlar
İşletme, Havza ve Ülke ölçeğinde yüzey suyu örnek analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
Türkiye havzaları izleme çiftlikleri toprak örneklerindeki dört yıllık dönemlerde TN değişim analizi sonuçları

## Slide 63
UYGULAMAYA YÖNELİK REHBER KAYNAKLAR
Çiftlik Bilgi Kartı Uygulama Kılavuzu
Eylemler Tedbir Uygulama Koşulları ve İzleme Kılavuzu
İşletme Ölçeğinde Toprak, Su ve Gübre Örnekleme Kılavuzu
NAP yıllık raporlama Kılavuzu
Eylem Planları İzleme & Değerlendirme Yazılım Tasarım Dokümanı ve Kılavuzu

## Slide 64: İşletme Ziyaretleri İle Yapılması Gerekenler, Örnekleme, Gözlemler ve Çiftlik Kartlarının Doldurulması

## Slide 65: Çiftlik Seçimi
Nitrata Hassas Bölgelerin (NHB) belirlenmesi sürecinde, girdi parametreler olarak kabul edilen tarımsal azot yükleri ile tarım alanlarındaki hidrolojik ve hidrojeolojik kirlenme hassasiyeti NHB karar matrisine göre en küçük yerleşim birimi köy/mahalle bazında belirlenmiştir

## Slide 66
Hidrolojik/Hidrojeolojik kirlenme hassasiyeti ile bitkisel üretimden kaynaklanan azot yükünün herhangi birinin yüksek olduğu, yani karar matrisinde kırmızı renkte olan bölgeler sıcak bölgeler olarak değerlendirilmiştir.

## Slide 67
NHB
Duyarlı Bölgeler
(hotspots)
Örneklem
İzlemeye alınacak çiftlik sayısının belirlenmesinde bir havzayı temsil edecek çiftlik sayısının (örnek büyüklüğünün) tespit edilmesi amacıyla Sistematik Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır.
Bu aşamaya kadar yürütülen tüm işlemler yazılım veri tabanında hazır olarak sunulmaktadır.

## Slide 68: NEP uygulamalarının havzalar düzeyinde izlemeye alınacak köylere göre çiftlik sayısı

## Slide 69: Hangi Çiftlikler Riskli ?
İzlemeye alınacak çiftliklerin kesinleştirilmesi için önceki aşamada sayıları belirlenen potansiyel izleme çiftliklerinde yerlerinde incelemeler yapılacaktır.
Kesin izlemeye alınacak çiftlik sayıları her havza için farklı olabilmektedir. Bu nedenle her havzada kesin izlemeye alınacak çiftlik sayısının 2-3 katı potansiyel çiftlik seçilmesi ve daha sonra bunlardan Çiftlik Bilgi Kartında” belirtilen kriterlere göre elemeler yapılarak havza için belirlenen izleme çiftlik sayısına ulaşılması gerekmektedir.
Çiftlik Bilgi Kartına göre değerlendirilecek işletmeler 5 risk grubu altında kümelenecektir.

## Slide 70: Çiftlik Bilgi Kartı

## Slide 71
Çiftliklerin risk değerlendirmelerinde, çiftlik bilgi kartlarından elde edilmesi gereken veriler bulunmaktadır.
Risk değerlendirme modeline konu parametreler
1. Çiftlik büyüklüğü: Kullanılan beş çiftlik büyüklüğü alt kriteri şunlardır: (i) < 50 da, (ii) 50-99 da, (iii) 100-199 da, (iv) 200-499 da, ve (v) >500 da.
2. Çiftlik konumu hassasiyeti: Çiftlik konumunun nitrata hassasiyeti ile ilişkili olarak ( NHB projesinin sonuç raporunda önerildiği üzere) kullanılan beş alt kriter şunlardır : (i) çok düşük risk, (ii) düşük risk, (iii) orta risk, (iv) yüksek risk ve (v) çok yüksek risk.
3. Su kaynağına yakınlık: Çiftliğin su kaynağına yakınlığı için kullanılan beş kategori şunlardır: (i) >150 m, (ii) 100-149 m, (iii) 50-99 m, (iv) 20-49 m, ve (v) < 20 m.
4. Toprağa uygulanan N: Uygulanan N oranlarını ayırt etmek için kullanılan beş kategori şunlardır: (i) < 5 kg N/da, (ii) 5-9.99 kg N/da, (iii) 10-19.99 kg N/da, (iv) 20-3029 kg N/da, ve (v) >30 kg N/da.
5. Toprağa uygulanan P: Uygulanan P oranlarını ayırt etmek için kullanılan beş kategori şunlardır: (i) < 0,55 kg P/da, (ii) 50,5-9.990,9 kg P/da, (iii) 101,0-19.991,9 kg P/da, (iv) 202,0-302,9 kg P/da, ve (v) > 303 kg P/da.
6. Hayvansal gübre uygulama dönemi: Gübre uygulama dönemlerini ayırt etmek için kullanılan beş kategori şunlardır: (i) Gübreleme yok, (ii) yaz, (iii) ilkbahar, (iv) kış ve (v) sonbahar.
7. Sulama yöntemi: Uygulanan sulama yöntemlerini ayırt etmek için aşağıdaki kullanılan beş kategori şunlardır: (i) Sulama yok, (ii) damla sulama, (iii) yağmurlama, (iv) karık sulama ve (v) salma sulama.
8. Gübre deposu varlığı; Gübre deposu varlığının değerlendirilmesinde oluşturulacak 4 kategori şunlardır: (i) Katı – Sıvı birlikte, (ii) Sadece Katı, (iii)Var ama yetersiz, (iv)Yok

## Slide 72
Modele göre ağırlıklandırılan parametrelerin farklı etki derecelerine göre alt kriterlere ölçeklendirilmesi yapılmış ve çiftlik izleme bilgi sistemine (CİBİS) entegrasyonu tamamlanmıştır.

## Slide 73
EK - ÇİFTLİK BİLGİ KARTI UYULAMA REHBERİ

## Slide 74
Toprak Örneklemesi
İzleme çiftliklerinde tedbirlerin uygulanmasına bağlı olarak değişmesi beklenen toprakta nitrat konsantrasyonunun izlenmesi için toprak burgusu kullanılarak 4 yılda bir kez örnekleme yapılacak ve analiz edilecektir.
Toprak örnekleri 100-150cm derinliklerden alınacak

## Slide 75
Azot analizi için toprak örneklemesinin son azotlu gübre uygulamasından en az 3 hafta sonra yapılması gereklidir.
Örnekleme zamanının seçiminde yağış sonrası denitrifikasyon etkisinin giderilmesi ve kapilaritenin gözlemlenmesi için en az 72 saat sonra ve toprak tavlı (tarla kapasitesi nem düzeyinde) ya da kuru iken örnek alınmalıdır.
Ancak çok kuru, yağışlı ve donlu dönemlerde numune alınmamalıdır.

## Slide 76
Eğimli arazilerde eğimin bittiği ve/veya akış yönü boyunca bulunan bir su kaynağına sınır ya da çukur noktadan örnekleme yapılmalıdır.
Meyve bahçelerinde taç izdüşümünden,
Bağ alanında ise sıra aralarından örnek alınmalıdır.

## Slide 77
Su Örneklemesi
İzleme çiftliklerinden su örnekleri ile NEP etkilerinin ölçümlerin yapılması en yaygın olanıdır.
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik ve numune alım esaslarına göre örnekleme yapılmaktadır.

## Slide 78
İzleme Çiftliklerinde Uygun Örnek Yerleri
Tarla içi dren ve hendeklerde nitrat
Tarla çıkış kanallarında nitrat
Drenaj kanallarında nitrat
Çiftlik deşarjında nitrat
İşletme kuyularında nitrat ölçümü

## Slide 79
• Kuyu örneklemesinde sığ kuyular (<30m) varsa tercih edilecektir. Kuyu derinliği ve örnekleme derinliği kuyu kütük bilgisinden elde edilecektir. Yeraltı sularında örnekleme sıklığı mevsimsel olmak üzere yılda toplam 4 kez yapılacaktır.
• Yüzey su örneklerinin alınma zamanı olarak yağışlı veya sulama dönemleri tercih edilecektir. Yağış sonrası tarla eğimine bağlı olarak doğal çiftlik yüzey drenajının çıkış noktasından su örneği alınmalıdır.
Yüzey su örneklemesi yağışlı dönemlerde 4 kez, sulama dönemlerinde ise sulama sezonunun sonunda 1 kez olmak üzere toplam 5 kez yapılacaktır.
• İşletme arazilerinde drenaj koşullarının yetersiz olması ve bir drenaj şebekesine bağlı olması durumunda, tarla yüzey altı drenaj çıkışının ana kanala bağlandığı noktadan su örneği alınmalıdır.

## Slide 81
Teşekkür Ederim