## Slide 1
Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi
EuropeAid/140563/IH/SER/TR
06 / 06 / 2023
Ankara
1 - GÜBRELEME UYGULAMALARI
2 - İŞLETME İÇİ UYGULAMALAR
Doç.Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Çiftlik Hayvanı Gübresi Uygulaması Neden Önemli – Neden Dikkat Edilmeli?
Çiftlik hayvanı gübresi içerdiği organik azot, potasyum ve fosfor nedeni ile toprak için önemli bir iyileştiricidir. Bitki büyümesi için gerekli besin maddelerini de karşılamaktadır.
Buna karşın, toprağa fazla miktarda ve kontrolsüz uygulanması ya da standart dışı depolama ile toprak, su ve hava kirliliği oluşturabilen bir materyaldir.
Atıklar, barınak iç ortamında uzun süre bekletildiği zaman, fermantasyon ve birtakım kimyasal, biyolojik ve fiziksel reaksiyonlarla havaya amonyak, hidrojen sülfür, metan gibi tehlikeli gazlar yaymaktadır. Barınak iç ortamındaki nem yükselme eğilimindedir. Hayvanlara ve yapı elemanlarına zarar verebilecek iç ortam koşulları oluşabilir. Barınak havasının uygun havalandırma yönetimi ile periyodik olarak değiştirilmesi gerekir.

## Slide 3
Gübre uygulamalarındaki başarının 4 anahtarı: (Nitrat Direktifi)
Kimyasal formda azot gübresi uygulamalarının gereği kadar yapılması
Organik gübre uygulamalarının kısıtlanması
Kumlu ve geçirimsiz katmanın toprak yüzeyine yakın olduğu, sığ topraklarda mevsimsel olarak, çiftlik gübresi ve arıtma çamurlarının uygulanması ve miktarlarının gözlemlenmesi ve denetlenmesi
Yetiştirilen bitki çeşitlerinin, hayvan kapasitelerinin denetlenmesi ve gübre uygulamalarını doğru bir biçimde yönetilmesi

## Slide 4: GÜBRE UYGULAMALARI
Kimyasal ve hayvansal gübrelerin doğru uygulama miktarlarının belirlenerek, toprağa homojen bir şekilde dağılımının sağlanması, böylece topraktan yıkanarak suya karışacak miktarların kabul edilebilir düzeyde kalmasını sağlayacak uygulama yöntemlerinin belirlenmesi.
Gübrelerin toprağa uygulanmasının uygun olmadığı dönemler,
Eğimli arazilere gübre uygulama yöntem ve koşulları,
Suyla doymuş, sele maruz kalmış, donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulama koşulları,
Su yatak ve kaynaklarına yakın topraklara gübre uygulama koşulları,

## Slide 5: GÜBRE UYGULAMALARI
Ekim nöbeti sistemi ile çok yıllık ve tek yıllık bitkilere ayrılan alanların oranlarını dikkate alacak şekilde tarımsal alanların yönetimi,
Yağışlı dönemlerde, nitratın topraktan yıkanarak su kirliliğine neden olmasını engelleyecek şekilde toprak yüzeyinde minimum miktardaki bitki örtüsünün bulundurulması,
Gübreleme planlarının tarımsal işletme düzeyinde yapılarak kullanılan gübrelerin kaydının tutulması,
Uygun sulama sistemleri kullanılarak yüzey akış nedeniyle meydana gelebilecek su kirliliği ve bitki kök bölgesinin altına suyun inmesinin önlenmesi.

## Slide 6
Nitrata Hassas Olmayan Bölgelerde yıllık 3500 kg ve üzeri azot üreten hayvancılık işletmeleri gübre depolama ve gübre yönetim planlarına ilişkin kurallara uymak zorundadır.
İyi Tarım Uygulamaları Kodu’nun temel amacı; nitrat kirliliğini azaltmak, tarım arazisine uygulanacak hayvan gübresi miktarının 170 kg N/ha/yıl, yer altı ve yüzey suyundaki nitrat konsantrasyonunun 50 mg NO-3/L miktarını geçmemesini ve ötrofikasyonun önlenmesini sağlamaktır.

## Slide 7
Dönemsel olarak mevcut azotun belirlenmesi için toprak, su, bitki ve hayvansal gübre analiz yöntemlerinin daha iyi kullanılması ve geliştirilmesi,
Bitki besin maddesi yönetim planının daha fazla benimsenmesinin sağlanması,
Yerel çevre ve toprak şartlarına uygun olan azotlu gübre kaynaklarının kullanılması.

## Slide 8
Ekim dönemi dışında toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun ise hayvansal ve kimyasal gübre uygulanmamalıdır.
Hayvan gübresi veya kimyasal gübreler, toprak yüzeyi çıplak ve bitki örtüsünden yoksun iken, ya da bitkiler henüz toprak yüzeyini kapatacak kadar büyümeden uygulandığında, nitrat, bitkiler tarafından alınmadan yerçekiminin ve suyun da etkisi ile aşağılara doğru sızar, kök bölgesinden uzaklaşır ve yer altı sularına karışır.
Bu durum genellikle sonbaharın sonlarından ilkbaharın başlangıcına kadar olan süreçte cereyan eder. Sızma ile kaybolan nitrat miktarı; gübre türüne, yağış miktarına, toprağın yapısına ve o dönemdeki bitki desenine bağlı olarak değişir.

## Slide 9
Toprak ve hava koşulları uygun olmadığında, hayvansal ve kimyasal gübreler toprağa uygulanmamalıdır.
Kuvvetli yağış bekleniyorsa gübre uygulaması yapılmamalıdır.
Gübre uygulamaları, tarım makinelerinin tekerlek izlerinden oluşacak derin kanalların yüzey akışa sebep olacağı göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Toprak yüzeyi sıkışmış, kurumuş, çatlamış ya da ıslak ise gübre uygulanmamalıdır.
Bitkilerin, bitki besin maddelerini alamayacağı kuru koşullarda gübre uygulamaları yapılmamalıdır.
Arazi yeni drene edildiğinde kirletici materyallerin kanallardan hızla geçme riskini azaltmak için on iki ay boyunca gübre uygulaması yapılmamalıdır.
Hayvansal ya da kimyasal gübreler, bir sonraki bitki ekilmeden önce anız yüzeyine ya da çıplak araziye uygulandığında gelen yağmurun yıkama riskini azaltmak için, gübre uygulamasından hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır.

## Slide 10
Sıvı hayvan gübresinin uygulanmasından sonra, yüzey akışın olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer yüzey akış varsa, koşullar iyileştirilinceye kadar gübre uygulamaları derhal durdurulmalı veya alternatif uygulama yöntemleri kullanılmalıdır.
İşgücü ve ekipmanların optimum düzeyde kullanımını sağlayacak, yabancı ot kontrolünde rekabeti de göz önüne alarak alternatif ot öldürücülerden maksimum biyolojik fayda sağlayacak, hastalıkları azaltmak amacıyla yabancı otlar için önlemler alacak, toprağın ihtiyacı olduğu yerde biyolojik azot kaynağı olan baklagilleri de içine alacak şekilde düzgün bir ekim nöbeti ve yeşil gübreleme planlaması yapılmalıdır.

## Slide 11
Birim alandaki hayvan yoğunluğunun ve dinlenme alanlarının uygun şekilde belirlenmesi, su kaynakları ile hayvanların doğrudan temasını engelleyecek şekilde sulama üniteleri planlanması ile bu problemler azaltılabilir.

## Slide 12
Poor Biodiversity
1. Chemical spraying
2. Invasive plant species
3. Erosion
4. Slurry spreading close to watercourse
5. Livestock given access to watercourse
6. Straightening river course
7. Flooding down stream

## Slide 13
Moderate
Biodiversity
1. 3m buffer zone from grazing
2. Monoculture of plants
3. Spot spraying
Good
Biodiversity
1. Wide plant diversity inc. Flag iris and bog bean
2. 6m buffer zone from grazing
3. Native trees such as oak, willow and alder
4. 1Om buffer zone from crops
5. Water redirected to pond
6. Encouraging a neighbour to do the same

## Slide 14
Neredeyse kokusuz yayılma sağlar.
Ürünlere zarar vermeden düşük besin kaybı
Rüzgar etkisine dayanıklı
Çevre dostu

## Slide 17
Son olarak, gübre uygulaması, su kuyusu konumları ve su tablası derinliği ile ilgili olarak sınırlandırılmıştır. Hayvan gübresi içme suyu kuyularının yaklaşık olarak 50 ft yakınında araziye uygulanmamalıdır. Birçok ülkede, yılın belirli zamanlarında, çoğunlukla şiddetli yağışların hemen öncesinde, sırasında ve sonrasında ve sel durumunda gübre uygulamasından kaçınılır. Ayrıca, gübre uygulamadan önce toprak tiplerine uygun şekilde dikkat edilmelidir, örneğin, kaba daneli topraklar, çatlaklı ana kaya ve düşük su tutma kapasitesi olan topraklar hassastır. Bu sahalar yüksek sızıntı potansiyeline sahiptir ve bu nedenle yeraltı sularında ciddi nitrat kirliliğine neden olabilirler. Kumlu veya çakıllı toprakta 60 m içinde gübre uygulanmamalıdır. Ayrıca donmuş veya karla kaplı toprağa gübre uygulamasından kaçınılmalıdır.

## Slide 18
Hayvancılık İşletmelerinde Gübre Yönetimi
ve
Çevrenin Korunması

## Slide 19
Çiftlik Hayvanı Gübresi Miktarı:
Hayvanın türüne, ırkına, cinsine
Hayvanın yaşına,
Beslenme şekline,
Yem rasyonuna,
Yemin protein ve lif içeriğine,
Çevre faktörlerine,
Su tüketimine, bağlıdır.

## Slide 22
Gübre Depolama ve Gübre Uygulama Sistemlerini Etkileyen Faktörler
Yetiştiricilik türü ve kapasite
Irk, canlı ağırlık, yaş ve yem rasyonu
Barınak tipi, planlama sistemi ve yardımcı tesislerin kullanımı
Ekipman türü
Toprak (toprak besin içeriği, yapısı) ve topoğrafya (Düz, eğimli)
Bölgenin iklim (yağış, güneşlenme, rüzgar özelikleri vb.) ve bitki örtüsü özellikleri
Atık depolama tipi ve depolama süresi
Gübrenin araziye uygulanma zamanı ve süresi
İşletmenin şehir merkezine, komşu işletmelere, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarına olan uzaklığı

## Slide 23
Depolarda kullanılan yüzey kaplamaları ve astarlar, sızıntı suyunu kontrol etmek için önemlidir. Astar seçimi birçok faktöre bağlıdır. Eğer yeraltı suyu gübre depolama tesisinin tabanına yakınsa (1,5 m içinde), sızıntıyı önlemek için betondan inşa edilmelidir. Tesis toprak malzemeden yapılmışsa, ayrıca toprak veya sentetik astara sahip olmalıdır. Toprak astar, en az 0,66 m kalınlığında kil veya kil/bentonit karışımları gibi katkıların eklendiği yerinde toprak olmalıdır. Gübre depolama tesisinin çevresi sıkıştırılmış bir toprak örtüsü içermelidir. Bu, oksijen temasını azaltacak ve atmosfere kaçan ve nitratın yeraltı suyuna sızmasını azaltan nitratın nitrojen gazına mikrobiyal dönüşümünü destekleyen aerobik ayrışmayı azaltacaktır. Karstik topografyası durumunda, tesis, depolanan malzemenin yeraltı sularına sızmasını önlemek için beton veya çelik gibi sert bir malzeme kullanılarak inşa edilmelidir.

## Slide 24
Gübre depolarının yeri için; jeolojik yapı, toprak yapısı, su tablası derinliği ve ana kayaya kadar olan derinliği dikkate alınmalıdır. Bir depolama tesisi sığ, kaba daneli, geçirgen topraklı, kum veya çakıllı akiferlerin üzerinde kuruluysa, su tablası yüzeyde veya yüzeye yakınsa veya çatlaklı ana kaya/karstik arazi içindeyse, bu koşulda, hayvan gübreleri yeraltı suyunu kolaylıkla kirletebilir. Bu nedenle, alanın depolamaya uygun olduğundan emin olmak için sahanın hidrojeolojik özellikleri değerlendirilmelidir.

## Slide 25
Gübre deposu, içme suyu kaynaklarına veya kuyulara yakınsa, gübre sızıntı suyuyla potansiyel yeraltı suyu kirliliği tehlikesi artacaktır. Bu riski en aza indirmek için, tüm gübre depoları her kuyuya göre minimum mesafelere yerleştirilmelidir. Minimum ayırma mesafesi 30 ila 90 m arasında olmalıdır ve riski azaltmak için 100 m, tercih edilen bir mesafedir. Gübre deposu, yüzey akışının kuyulara akmaması için kuyulardan aşağıya doğru konumlandırılmalıdır. Depolama tesisinin tipi de tercih edilen depolama yöntemini belirler. Gübre deposu ile kuyular arasındaki minimum ayırma mesafesi toprak depolama için 100 m, sentetik veya beton depolama için ise yalnızca 50 m'dir.

## Slide 27
Hayvancılık tesisine giren tatlı su miktarını azaltmak su kirliliğini azaltabilir. Temiz suyu saptırma yöntemleri, suyu hayvancılık alanlarından uzağa yönlendirmek ve yüzey akışının avluya girmesini önlemek için küçük toprak teraslar, çatı olukları ve hayvancılık alanından yükseltilen yamaç boyunca bir toprak sırt veya teras inşa etmek faydalı olur. Yerel bitki örtüsü ve filtre şeritleri akıştaki kirleticileri kontrol etmede etkilidir. Tampon şeritlerin uygulanmasının, hayvancılık alanı çevresindeki su kaynaklarına kirletici girdilerini en aza indirmeye de yardımcı olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür.

## Slide 28
Barınaktan çıkış

## Slide 29
KATI GÜBRE DEPOLARI

## Slide 31
Katı gübre depolama yapıları için gerekli alan hesaplaması yapılırken;
Gübrenin kıvamı (altlık miktarına göre, 500-1000 kg\m3)
Gübrenin yığılma yüksekliği (2.5-5.0 m)
Bekletme süresi
Her BHB’ne (500 kg canlı ağırlık) 2.0 m2’lik alan yeterlidir. Ancak bu değer altlık miktarı ve bekletme süresinin artması ile fazlalaşmaktadır.

## Slide 32
Katı gübre depolama yapısı planlanırken göz önüne alınacak ilkeler;
Zeminin düz olması.
Depolama yapısına en az serbestçe bir girişin olması.
Katı gübre depolama yapısının yanında idrarın depolanacağı bir yapı da düşünülmelidir. İdrar deposunun kapasitesi 0.5 m3\BHB\ay olarak hesaplanmalıdır.
19 mm çaplı
eğim
eğim
150 mm çaplı boru ile
Tanka bağlantı
Kanal
Sıvı akış açıklığı
Drenaj için açıklık
100 mm çaplı delik

## Slide 33
DEPOLAMA KAPASİTESİ:
Hayvan sayısı
Hayvanların günlük gübre üretimleri
Depolama süresi elemanlarının çarpımı ile bulunur.

## Slide 34
DEPOLAMA HACMİ
VMD = BHB× DVM ×D
VMD : Bir depolama periyodunda hayvanlardan elde edilen toplam atık miktarı, m3
BHB : 454 kg canlı ağırlığına eşdeğer büyükbaş hayvan birimi (pratikte 500 kg canlı ağırlık için hesaplanır) = AU(Animal Unit)
DVM : Günlük gübre üretim hacmi, m3/BHB/gün
D : Depolama süresi, gün (En az 180 gün)

## Slide 35: Yataklık kullanılan sistemlerde, yataklık hacmi de eklenmelidir. BV: Yataklık hacmi, m3 WB: Hayvan başına günlük yataklık materyal miktarı, kg/BHB/gün BUW: Yataklık materyalin birim hacim ağırlığı, kg/m3

## Slide 36: Katı atık depolama yapısı boyutları L : Depolama yapısının uzunluğu, m WV : Bir depolama süresinde oluşan toplam katı atık hacmi, m3 WI : Depolama yapısının genişliği, m H : Depolama yapısının yüksekliği, m

## Slide 37
SIVI GÜBRE DEPOLARI

## Slide 38
Günlük sıvı atık miktarı; sığırda 0.05 m3 / BHB, tavukta ise 0.01 m3 / BHB kadardır. Sıvı gübrenin depolama süresi barınak sistemine göre 3 – 6 ay arasında değişmektedir.

## Slide 39
Sıvı gübre depolama yapıları tipleri:
Derin (yeraltı) depolama yapıları.
Yüksek (yerüstü) depolama tankları.
Toprak havuzlar.
Barınak tabanının altındaki depolar.

## Slide 46: Karıştırma işlemi için;
Mekanik (pervane) karıştırıcılar
Pnömatik (kompresör) karıştırıcılar
Hidrolik (pompa) karıştırıcılar

## Slide 47
Sıvı atık depolama yapılarının boyutları
WV: Bir depolama süresinde oluşan toplam atık hacmi, m3
TVM: Bir depolama süresinde oluşan toplam dışkı hacmi, m3
TWM: Bir depolama süresinde oluşan toplam atık su hacmi, m3
TBV: Bir depolama süresinde kullanılan toplam yataklık materyal hacmi, m3

## Slide 48: Önemli !
Ortalama yağış ve buharlaşma değerleri belirlenerek toplam atık hacmine eklenmelidir.
Havuzun alt kısmından 30 cm kadar ölü hacim yüksekliği bırakılmalıdır.
Sulandırma suyu miktarı eklenmelidir.
Havuzun en üst kotuna 30 cm hava (emniyet) payı yüksekliği eklenmelidir.
Havuz iç yanal eğimi ortalama 1/3 alınmalıdır.

## Slide 58
Kick-off Meeting

## Slide 59
TEŞEKKÜRLER…
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT
Ankara Üniversitesi