## Slide 1
Nitrat Eylem Planları İçin İzleme ve Raporlama Metodolojisi Oluşturularak Suların Tarımsal Kirliliğe Karşı Korunması Projesi
EuropeAid/140563/IH/SER/TR
03 – 10 Haziran, 2023
Kızılcahamam, Ankara
Eğiticilerin Eğitimi
Su yollarının otlandırılması, dere kenarlarında otlandırılmış tampon uygulamaları, anız yönetimi, malçlama
Prof. Dr. Levent BAŞAYİĞİT

## Slide 2
Otlu Su Yolları
Çimlendirilmiş su yolları, yüzey suyunu toprak erozyonuna neden olmadan tarım arazileri boyunca taşımak için tasarlanmış geniş, sığ ve tipik olarak tabak şeklindeki kanallardır.
Su yolundaki bitki örtüsü su akışını yavaşlatır ve kanal yüzeyini akan suyun aşındırıcı kuvvetlerinden korur.
Kendi haline bırakıldığında, yüzey akışı ve eriyen kar suyu tarlanın doğal çekişlerine veya drenaj yollarına doğru akmasını sağlar.

## Slide 7
Bu alanlar korunmalıdır.
Akışa katkıda bulunan alanlar oldukça küçükse, toprak işleme ve toprak yönetimi uygulamalarındaki değişiklikler erozyonu kontrol etmek için yeterli olabilir.
Toprak işlemesiz de dahil olmak üzere koruyucu toprak işleme gibi tarla uygulamaları, tarladan drenaj yoluna doğru akan suyu azaltabilir ve yavaşlatabilir.
Tarlaların kulaklı pulluk ile sürüldüğü durumlarda bile, bilinen bir drenaj yolundan geçerken zemin örtüsünü bozmamak için sabanı kaldırmak kadar basit bir çözümdür.

## Slide 8
Avantajlar
Su yolu büyük akışları taşıyacak ve bu da onu yukarı havzalarından büyük gelen akış akışı güvenli bir şekilde taşımak için uygun hale getirecektir.
Tarım makineleri geçebilir
Bitki örtüsü kurulduktan sonra bakım düşüktür

## Slide 9
Dezavantajları
Su yolunun çevresinde çiftlik ekipmanlarıyla çalışmak zor olabilir
Bitki örtüsü oluşturmak zor olabilir
Su yolu, kapalı drenaj çıkışı olarak hizmet etmek için gerekli derinlikten yoksundur

## Slide 10
Su yolu boyutları aşağıdaki koşullara göre değişiklik gösterecektir:
Taşınacak su hacmi arttıkça su yolu genişliği ve derinliği artar
Daha dik kanal dereceleri, daha geniş, daha sığ bir su yolu inşa etme ihtiyacına neden olur
Oldukça aşınabilir bir toprak, daha geniş, daha sığ bir su yolu gerektirir

## Slide 11
Su yolu şekli:
Çimenli bir su yolu, yamuk veya parabolik (tabak) şekilli bir alt şekle sahip olabilir.
Genellikle parabolik form tercih edilir çünkü tabanı neredeyse düz olan bu kadar geniş, sığ bir kanal suyu yayar, hızını yavaşlatır ve aşınma gücünü azaltır.
Su yolu tarım makineleri ile geçilecekse, yan eğimleri maksimum 10 yataydan bir dikeye kadar eğimlendirilerek oluşturulur.

## Slide 15
Su Yolunun Oluşturulması
Su yolu tohumlama karışımları, geçici kontrol için hızlı büyüyen yıllıkları ve kalıcı koruma için dayanıklı uzun ömürlü karışımı içermelidir.
Toprak drenajı, gölge toleransı, akış hızına direnç, bakım gereksinimleri ve iklim koşulları gibi faktörlere bağlı olarak farklı uygulamalar için özel tohum karışımları hazırlamak en uygunudur.
Basit ekim teknikleri ile yetiştirilir.

## Slide 16
Yeni İnşa Edilen Su Yollarının Korunması
Bitki örtüsü oluşana kadar büyük akışların su yoluna girmesini önlemek için su yolunun üst ucunda geçici bir saptırma oluşturulur.
Su yoluna tohumlamadan hemen sonra dönüm başına 1,5 ton (hektar başına 3,4 ton) oranında uygulanan saman malç, büyüyen tohumları etkili bir şekilde korunması uygun olur.
Saman ile sıkıştırmak suretiyle sabitlenebilir.

## Slide 17
Otlu Su Yolunun Bakımı
Çimlendirilmiş su yollarını iyi durumda tutmak için, özellikle kurulduktan sonraki ilk yıl boyunca düzenli olarak ilgilenilmesi gerekir.
Şiddetli yağmurlardan hemen sonra otlu su yollarında hasar olup olmadığının kontrolü gerekir.
Çıplak veya aşınmış noktaları hızla onarılmalı ve yeniden tohumlanmalıdır.
Çimi kalınlaştırmaya yardımcı olmak için yılda birkaç kez otların biçilmesi gerekir.

## Slide 18
Otlu su yolları ile ilgili diğer kritik bilgiler
Hayvanların su yoluna erişmesinin engellenmesi,.
Su yolundan geçerken, tarım aletlerinin kaldırılması ve püskürtücülerin kapatılması,
Yüzey suyunun su yoluna akmasını sağlamak için çevredeki araziyi su yoluna dik açılarla sürülmesi,
Toprak işleme ve yetiştirme işlemleri sırasında su yollarını "dönüş sıraları" olarak kullanmaktan kaçınılması,
Çevredeki tarım arazilerinde iyi toprak işleme ve temiz hasat yapılması,
Toprak ıslakken su yolunu ağır makinelerle ezilmesinin engellenmesi,
Zararlı yabani otların kontrolü.

## Slide 20
Otlu su yollarının nitrat yıkanması yönünden değerlendirilmesi
Bu sistemde şiddetli yağışlar ile tarla yüzeyinden ya da birkaç santimetrelik derinliklerde olan yapışların su kanallarında toplanması sağlanır.
Su kanallarında yıl boyu canlı kalması beklenen otlar ile bir yandan su ile oluşan sediment hareketi kısıtlanırken diğer yandan kökler vasıtasıyla sürekli bir azot sömürüsü hedeflenir.
Öncelikli olarak sediment hareketini kısıtlama ve erozyon koruma yöntemi olarak planlanan bu sitem dolaylı etkileri ile nitrat hareketini kısıtlayarak sulara karışımın önüne geçmesi hedeflenmektedir.
Konu ile ilgili farklı çalışmalarda farklı etkinlik bildirilmektedir.

## Slide 21
Tampon Şeritler
Tampon şeritler, tarlaların, ekilebilir arazinin, ulaşım altyapılarının ve su yollarının kenarındaki doğal bitki örtüsü (çim, çalı veya ağaç) alanlarıdır.
Basit çimlerden çimen, ağaç ve çalı kombinasyonlarına kadar değişen, üzerlerinde bulunan birkaç farklı bitki örtüsü konfigürasyonuna sahip olabilirler.

## Slide 25
Kalıcı bitki örtüsü nedeniyle tampon şeritler, etkili su sızması ve yüzey akışını yavaşlatmak için iyi koşullar sunar ve bu nedenle suyun doğal tutulmasını teşvik ederler.
Ayrıca tarımsal atıklardan kaynaklanan askıda katı madde, nitrat ve fosfat miktarını önemli ölçüde azaltabilirler.
Tampon şeritler, akarsu kıyı bölgelerine veya su kütlelerinden uzağa, tarla kenarları, sınırları veya tarlaların içine kurulabilirler.

## Slide 26
Uzun boylu çitler, dik eğimler, özellikle kenarda bir kenar veya tampon şeridi bulunan yerlerde, yüzeyden akan suyu zararlı bir akışa dönüşmeden önce durdurup yavaşlatarak toprak erozyonunu azaltabilir, yıkanan nitratı tutabilirler.
Bitkilendirilmiş tampon şeritler, yüzey sularına besin ve diğer kirletici girdilerini azaltma ve böylece su kalitesini koruma imkanı sağlar.

## Slide 27
Ekilebilir arazi ile su kütlesi arasında konumlanmış olupşu şekilde etki ederler:
(i) Yüzey akışını ve buna bağlı olarak çözünen maddelerin ve partiküllerin taşınmasını azaltırlar. Bu, fosfor ve pestisitler gibi esas olarak partiküllere bağlı olarak taşınan maddelerin konsantrasyonlarını en etkili şekilde azaltır.
(ii) Tampon şerit, ekilebilir arazi ile suyun arasındaki mesafeyi artırır. Su hareketi için daha uzun bir akış mesafesi ve dolayısıyla daha uzun bir tutma süresi oluşturur. Bu, yeraltı suyuna karışacak nitrattan daha az etkilenmesine olanak sağlar.

## Slide 28
Nitrat için tamponlama kapasitesi, mikrobiyal denitrifikasyon ve mikrobiyal ve bitki alımı tarafından kontrol edilir, ikincisi yalnızca geçici bir tutma işlemidir.
Pek çok ortamda tampon şeritlerdeki nitrat konsantrasyonlarında önemli bir azalma rapor edilmiştir.
Tampon şeritlerin besin ve kirletici tutma açısından etkinliği, esas olarak ve tampon şerit etkilenir.
Bitki örtüsü türü ile ilgili olarak , hem Avrupa hem de ABD için yapılan meta-çalışmalar otsu ve ormanlık tampon şeritler arasında bir fark olmadığı yönündedir.
Tampon şerit genişliği değiştirilebilen diğer tek faktördür.

## Slide 29
Toplam nitrat azaltımının geniş tamponlarda (>50 m) daha dar olanlara (0-25 m) göre daha tutarlı olduğu, nitratın yüzey altı azaltımı konusunda tampon genişliği ile ilişkili olmadığı bildirilmektedir.
Şerit içinde su için uzun tutma süreleri, biyokimyasal nitrat giderimi için daha büyük fırsatlar sağlamaktadır.

## Slide 30
Şerit boyunca artan hidrolik pürüzlülüğün karasal akış hızlarını azaltabileceğine, kalıcı bitki örtüsünün toprak yapısını iyileştirebileceğine, makro gözenek akışından ziyade yavaş matris akışlarını teşvik edebileceğine ve sızmayı artırarak akışı azaltıp doymuş yeraltı suyu akışını artırabileceğine işaret etmektedir.
İşlenmemiş toprak ek olarak, tercihli akış yolları olarak hareket edebilen daha az toprak işleme kaynaklı çatlaklara sahip olabilir. Tampon şeritlerin denitrifikasyon potansiyeli de muhtemelen artan organik karbon seviyeleri ile arttırılır yıkıcı toprak işlemenin yokluğunda otların oluşumundan kaynaklanır.

## Slide 31
Tampon şeritlerin hem asimilasyon hem de denitrifikasyon yoluyla etkili nitrat giderimi için gerekli koşullar olan yavaş süzülmeyi ve uzun tutma sürelerini desteklediğini öne sürmektedir.
Şerit boyunca artan hidrolik pürüzlülüğün karasal akış hızlarını azaltabileceğine, kalıcı bitki örtüsünün toprak yapısını iyileştirebileceğine, makro gözenek akışından ziyade yavaş matris akışlarını teşvik edebileceğine ve sızmayı artırarak akışı azaltıp doymuş yeraltı suyu akışını artırabileceğine işaret etmektedir. İşlenmemiş toprak ek olarak, tercihli akış yolları olarak hareket edebilen daha az toprak işleme kaynaklı çatlaklara sahip olabilir.

## Slide 32
Anız Yönetimi
Kurak alanlarda verim için gübreleme ihtiyacı vardır. Ancak bu alanlarda toprak yüzeyinde kalan anız gerek tohum yatağı hazırlığı gerekse ayrışması için mikrobiyal faaliyetlerde kullanılacak besin ve azot ihtiyaçları yönünden bir denge gerektirir. Ayrıca su kullanımı da ayrı bir etken olarak bu denge sistemine katılır.
Bu nedenle tarlada kalan anız miktarı, N ve su imkanları yönünden doğru bir yönetim zorunluluğu ortaya çıkar.

## Slide 33
Tutulacak en uygun anız miktarı ve çeşidi (malç veya duran anız) konusundaki belirsizlikler ve ayrıca anızın hasat sonrası taşıma zorlukları toprak işleme ve anız yönetim seçeneklerini gözden geçirmeyi gerektirir.
Toprak işleme ve anız varlığı, toprak suyunu ve N ekonomilerini etkiler, bu da kuru alan hasat sistemlerindeki temel kısıtlamalardır.
Ancak anız toprak işlemesiz tarım, azaltılmış akış, erozyon, buharlaşma ve artan sızma yoluyla toprakta su korunumu sağlar.

## Slide 34
Sıfır toprak işleme ile anız üzerine yapılan ekimlerde bitkiler, geleneksel olarak işlenmiş topraklar altındakilere kıyasla
başlangıçta yavaş büyüme oranlarına sahip,
daha sonraki aşamalarda normali yakalayıp,
en son daha yüksek tane verimine geçebilmektedir.
Bu durum topraklardaki N durumu, N temini ve N etkinliği ile bitki arasındaki senkronizasyonuna bağlanmaktadır.
Bununla birlikte, bu durum bitki fizyolojik süreçleri, su ihtiyacı ve temini ile toprak canlı faaliyetleri yönünden de irdelenmesi gerekir.

## Slide 40
Sıfır sürüm altında iyileştirilmiş nem rejimleri ve anız varlığı, özellikle geç N uygulamalarında daha iyi N yönetimi için fırsat sağlamaktadır.
Ekim sırasındaki N uygulamaları, kurak alanlarda N gübreleme risklerini en aza indirir ancak üreme ve tahıl doldurma aşamalarından önce değerli toprak nemini israf eden büyük bitkisel biyokütle oluşumunda potansiyel bir değiş tokuşa yol açar.
Ek olarak, buğday taneleri ilk aşamalarda az miktarda N gerektirirken, ekimdeki uygulamalar verimsiz bir şekilde biyokütleyi verime dönüştürür ve N'yi yıkanma kayıplarına yatkın hale getirir.

## Slide 41
N kaynağının zamanlaması, hem çiçeklenme öncesi hem de sonrasında yağmur düzenlerini daha iyi eşleştirmek ve su kullanımını dengelemek için biyokütleyi yönetmek için kullanılan bir mekanizmadır.
Geç N uygulamaları, artan tane verimi kalitesi için daha iyi N geri kazanımı sağlar.
Ancak çalışmaların bazıları anız miktarı arttıkça verimin arttığını bildirirken bazıları ise negatif bir ilişki göstermektedir.
Çalışmalarda artan verim; su ve besin maddelerinin korunmasına, azalan verimin ise; anız, hastalık ve zararlılardan kaynaklanan fiziksel yetersizliklere bağlanmaktadır.

## Slide 42
Anız varlığı yağmur damlalarının çarpma etkisi ile yüzeydeki agragatların parçalanma oranını azaltarak toprak erozyonunu engelleyici özelliğe sahiptir.
Su tutma kabiliyeti sayesinde su ile birlikte besinlerin de tutulmasında katkı sağlar. Nitekim su içerisindeki nitrat da buna dahildir.
Yüksek C/N oranına rağmen toprak organik maddesi için kaynak oluşturur.
Toprak yüzeyinde ısı kontrolü sağlar. Evaporasyonu azaltır.

## Slide 43
Tohum yatağının hazırlanmasında dezavantaj oluşturur.
Mineralizasyonu için mikroorganizmalar daha fazla besin ve N ihtiyacı gösterir.
Toprak ve iklim koşullarına göre doğru miktarlarda ve uygun toprak işleme yöntemleri ile yönetilerek ortalamalarda üretim yapılacağı gibi su tasarrufu ve nitrat korunumu açısından da önemli katkı sağlamaktadır.

## Slide 44
Malçlama
Malçlama toprak yüzeyinin saman, mısır sapları, darı anızı gibi ürün artıkları ya da bu amaçla üretilmiş endüstriyel ürünler ile kaplanması işlemidir.
Sağlanan örtü yağmur damlalarının darbe etkisini önlemekte, yüzey akış suyunun ve rüzgarın hızını kesmektedir. Muhafaza açısından malç bitki örtüsünün vazifesini görmektedir.
Suyun iyi bir yüzey örtüsü meydana getirmeye yeterli olmadığı veya örtü bitkilerinin ana bitkiyle su için rekabete giriştiği kurak bölgelerde malçlama örtü bitkilerine karşı iyi bir alternatif olmaktadır.

## Slide 48
Malçlama toprak sıcaklığını düşürmekte ve toprak suyunu artırmaktadır. Bu durum soğuk iklimlerde büyüme sezonunun uzamasına ve ıslak sahalarda da toprak suyunu artırarak gleyleşme ve anaerobik koşulların doğmasına neden olmaktadır.
Bunun yanında diğer problemler, malçın parçalanma-ayrışması esnasında azot bakımından ana ürünle rekabet meydana gelmesi, malçın altına ekim yapmak için özel aletlerin gerekli olması ve yabancı otların gelişiminin teşvik edilmesidir.

## Slide 49
Malçlama, birçok avantajın yanı sıra, yatağı aşırı yağışın doğrudan sızmasına karşı korur, bu da besinlerin kök bölgesinden sızma olasılığını azaltır.
Malçların filtre etkisiyle kullanılmayan nitrat toprakta kalmaktadır. Ancak bitkisiz dönemler yağışlı mevsimde malçlama yapılmadığı için benzer şekilde yıkanma işlemleri gerçekleşebilmektedir.
Kapalı dönemde organik kökenli malç uygulaması bu olumsuzluğu azaltabilmektedir.

## Slide 50
TEŞEKKÜR EDERİM